Tableau donnant l’âge de remontée dans le temps (en milliard d’années), pour  un décalage vers le rouge z donné, et la distance-luminosité correspondante, en milliards d’années-lumière, pour un Univers plat, avec une constante de Hubble H0= 71 km/s/Mpc,  = 0,73 et m = 0,27.

Décalage vers le rouge   Remontée          Distance-luminosité

dans le temps

z        (Milliard d’années)  (Milliard d’années-lumière)

0,0            0,00                0,0

0,5            5,13                 9,0

1,0             7,91                22

1,5            9,53                36

2,0          10,56                51

3,0          11,74                84

4,0          12,37               119

5,0            12,75               155

6,0            13,01               192

7,0            13,18               230

8,0            13,31               269

9,0            13,41               308

10            13,49               347

11            13,55               387

12            13,60               427

13            13,64               467

14            13,67               508

15            13,70               548

16            13,72               589

17            13,74               631

18            13,76               672

19            13,78               713

20            13,79               755

21            13,81               797

22            13,82               839

23            13,83               881

24            13,84               923

25            13,85               966

26            13,85              1008

27            13,86              1050

28            13,87              1093

29            13,87              1136

30            13,88              1178

32            13,89              1264

34            13,89              1350

36            13,90              1436

38            13,91              1523

40            13,91              1610

42            13,92              1696

44            13,92              1784

46            13,93              1871

48            13,93              1958

50            13,93              2046

52            13,93              2134

54            13,94              2221

56            13,94              2309

58            13,94              2398

60            13,94              2486

62            13,95              2574

64            13,95              2663

66            13,95              2751

68            13,95              2840

70            13,95              2929

72            13,95              3017

74            13,95              3106

76            13,95              3195

78            13,96              3284

80            13,96              3373

84            13,96              3552

88            13,96              3731

92            13,96              3910

96            13,96              4089

Composants de l’Univers

Les divers composants de l’Univers sont quantifiés par des grandeurs sans dimensions : leurs densités volumiques sont normalisées à la densité critique c = 10-29g/cm3.

Ainsi la matière m = m/c = 0,27, est constituée de matière ordinaire (les baryons) avec b= b/c = 0,04, dont seulement 10% sont visibles, Le reste est de la matière noire non-baryonique (0,23).

Enfin les trois quarts de l’Univers sont de l’énergie noire,  = 0,73, où  = 0,73 par extension.